## Slide 1: معماری کامپیوتر پیشرفته
وحید حقیقت دوست
haghighatdoost@shahed.ac.ir
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost
دانشکده فنی و مهندسی
فصل دوم
Memory Hierarchy Design
Prefetching

## Slide 2: Copyright Notice
Lectures adopted from
Graduate Computer Architecture, handouts, by Prof. Samira Khan, University of Virginia, Fall 2017.

## Slide 3: Prefetching: Outline
Why prefetch? Why could/does it work?
The four questions
  What (to prefetch), when, where, how
Software prefetching algorithms
Hardware prefetching algorithms
Prefetching performance
  Coverage, accuracy, timeliness
  Bad Prefetching result in: Bandwidth consumption, cache pollution
در prefetch نرم افزاری، پاسخ به سوالات را نرم افزار میدهد.
باید سخت افزار، زیر ساخت لازم برای انجام prefetch نرم افزاری را فراهم کند
Notes: 4 سوال:
چه چیزی را؟ چه زمانی؟ کجای کش بگذاریم؟ این کار را چه کسی و در کجا انجام دهد؟
باید معیاری برای خوب یا بد بودن Prefetching داشته باشیم.
Coverage= نسبت تعداد cache miss هایی که ما ندیدیم به کل cache miss ها.
اگر ما 100 تا cache miss داشتیم و این باعث شده که ما 70 تا را نبینیم پس پوشش ما 70 درصد است.
Accuracy= میزان درستی عملکرد را به ما میگوید یعنی آیا اطلاعاتی که آوردیم به درد خوردند یا نه
cache pollution یعنی چیز به درد نخور را وارد کش کردیم.

## Slide 4: Prefetching
Idea: Fetch the data before it is needed (i.e. pre-fetch) by the program
Why?
  Memory latency is high. If we can prefetch accurately and early enough we can reduce/eliminate that latency.
  Can eliminate compulsory cache misses
  Can it eliminate all cache misses? Capacity, conflict?
Involves predicting which address will be needed in the future
  Works if programs have predictable miss address patterns
ایده کلی prefetch این است که ما دیتا را قبل از اینکه درخواست بشود، به حافظه منتقل کنیم.
Notes: دسترسی به حافظه اصلی بسیار پر هزینه است
میتواند compulsory misses رو حذف کنه
میتواند Capacity missesو conflict misses ها رو کاهش بده
Predictable بودن رفتار برنامه به این معنی است که تا چه حد از روی عملکرد گذشته برنامه میتوان عملکرد آینده آنرا پیش بینی کرد.
سوال: آیا با Prefetching تعداد مراجعات به حافظه کاهش پیدا میکند یا نه؟

## Slide 5: Prefetching and Correctness
Does a misprediction in prefetching affect correctness?
No, prefetched data at a “mispredicted” address is simply not used
There is no need for state recovery
  In contrast to branch misprediction or value misprediction
Notes: اگر misprediction داشته باشیم آیا عملکرد برنامه مختل میشود؟

## Slide 6: Basics
In modern systems, prefetching is usually done in cache block granularity
Prefetching is a technique that can reduce both
  Miss rate
  Miss latency
Prefetching can be done by
  hardware
  compiler
  programmer
عملیات prefetch معمولاً با دانه بندی کش همانند اتفاقی که در cache miss رخ میدهد انجام میشود و یک بلاک داده جابجا میشود.
کاهشMiss latency یعنی Miss رخ میدهد ولی زمانی که لازم است اطلاعات از حافظه بیاید، کاهش می یابد.
چون این احتمال وجود دارد که قبل از رخداد Miss، درخواست به داده ارسال شده باشد و داده ها در مسیر انتقال باشند.

## Slide 7: Prefetching: The Four Questions
What
  What addresses to prefetch
When
  When to initiate a prefetch request
Where
  Where to place the prefetched data
How
  Software, hardware, execution-based, cooperative
در execution-based یعنی قطعه کدی داریم که باعث میشود سخت افزار اقدامات خاصی را در زمانهایی انجام بدهد که این شیوه متفاوت با روال های سخت افزاری و یا نرم افزاری است.
در حالت ترکیبی یا همکارانه، نرم افزار و سخت افزار به هم کمک میکنند و نرم افزار یک Hint به سخت افزار میدهد تا سخت افزار بداند که چه چیزی را prefetch کند.

## Slide 8: Challenges in Prefetching: What
What addresses to prefetch
  Prefetching useless data wastes resources
    Memory bandwidth
    Cache or prefetch buffer space
    Energy consumption
    These could all be utilized by demand requests or more accurate prefetch requests
  Accurate prediction of addresses to prefetch is important
    Prefetch accuracy = used prefetches / sent prefetches
How do we know what to prefetch
  Predict based on past access patterns
  Use the compiler’s knowledge of data structures
Prefetching algorithm determines what to prefetch
Notes: Prefetching algorithm برای تعیین اینکه چه چیز جدیدی را بیاوریم استفاده میشود.
در cache replacement algorithm تعیین میکنیم که از بین داده های موجود چه کسی را بیرون بیاندازیم

## Slide 9: Challenges in Prefetching: When
When to initiate a prefetch request
  Prefetching too early
    Prefetched data might not be used before it is evicted from storage
  Prefetching too late
    Might not hide the whole memory latency
When a data item is prefetched affects the timeliness of the prefetcher
Notes: چرا مساله کی آوردن خیلی مهم است؟
حالت ایده آل این است که ما بلاک را بیاوریم و اکسس بشود پیش از آنکه اخراج بشود
ممکن است ما یک prefetcher داشته باشیم که خیلی خوب تشخیص میدهد ولی انقدر معطل میکند که نهایتاً miss را حس میکنیم.

## Slide 10: Challenges in Prefetching: Where
Where to place the prefetched data
  In cache
    + Simple design, no need for separate buffers
    -- Can evict useful demand data  cache pollution
  In a separate prefetch buffer
    + Demand data protected from prefetches  no cache pollution
    -- More complex memory system design
    - Where to place the prefetch buffer
    - When to access the prefetch buffer (parallel vs. serial with cache)
    - When to move the data from the prefetch buffer to cache
    - How to size the prefetch buffer
    - Keeping the prefetch buffer coherent
Many modern systems place prefetched data into the cache
  Intel Pentium 4, Core2’s, AMD systems, IBM POWER4,5,6, …
سوال در Where، این است که اطلاعات را در کجا بگذاریم؟
در کش و یا در یک بافر
هر کدام مزایا و معایب خود را دارند
در سیستم های جدید، اطلاعات در کش قرار داده میشوند نه در بافر

## Slide 11: Challenges in Prefetching: Where
Which level of cache to prefetch into?
  Memory to L2, memory to L1. Advantages/disadvantages?
  L2 to L1? (a separate prefetcher between levels)
Where to place the prefetched data in the cache?
  Do we treat prefetched blocks the same as demand-fetched blocks?
  Prefetched blocks are not known to be needed
    With LRU, a demand block is placed into the MRU position
Do we skew the replacement policy such that it favors the demand-fetched blocks?
  E.g., place all prefetches into the LRU position in a way?
سوال دیگر در Where، این است که Prefetcher را در کدام لایه انجام دهیم.

## Slide 12: Challenges in Prefetching: Where
Where to place the hardware prefetcher in the memory hierarchy?
  In other words, what access patterns does the prefetcher see?
  L1 hits and misses
  L1 misses only
  L2 misses only
Seeing a more complete access pattern:
  + Potentially better accuracy and coverage in prefetching
  -- Prefetcher needs to examine more requests (bandwidth intensive, more ports into the prefetcher?)
سوال دیگر در Where، این است که Prefetcher در سلسله مراتب حافظه، چه اطلاعاتی را ببیند

## Slide 13: Challenges in Prefetching: How
Software prefetching
  ISA provides prefetch instructions
  Programmer or compiler inserts prefetch instructions (effort)
  Usually works well only for “regular access patterns”
Hardware prefetching
  Hardware monitors processor accesses
  Memorizes or finds patterns/strides
  Generates prefetch addresses automatically
Execution-based prefetchers
  A “thread” is executed to prefetch data for the main program
  Can be generated by either software/programmer or hardware
سوال چهارم این بود که چطور کار Prefetch را انجام دهیم؟
روشهای نرم افزاری/سخت افزاری/ روالهای اجرایی (Execution-based)

## Slide 14: Hardware Prefetching
Idea: Specialized hardware observes load/store access patterns and prefetches data based on past access behavior
Tradeoffs:
  + Can be tuned to system implementation
  + Does not waste instruction execution bandwidth
  -- More hardware complexity to detect patterns
  - Software can be more efficient in some cases
در HWPF، ما یک سخت افزار خاص منظوره که تمام تراکنش های حافظه را مانیتور میکند، در اختیار داریم.
بر مبنای آنچه اتفاق افتاده، تصمیم میگیرد که چه اطلاعاتی میتواند مورد نیاز باشد

## Slide 15: Next-Line Prefetchers
Simplest form of hardware prefetching: always prefetch next N cache lines after a demand access (or a demand miss)
  Next-line prefetcher (or next sequential prefetcher)
  Tradeoffs:
    + Simple to implement. No need for sophisticated pattern detection
    + Works well for sequential/streaming access patterns (instructions?)
    -- Can waste bandwidth with irregular patterns
    -- And, even regular patterns:
    - What is the prefetch accuracy if access stride = 2 and N = 1?
    - What if the program is traversing memory from higher to lower addresses?
    - Also prefetch “previous” N cache lines?
ساده ترین شیوه پیش واکشی است.
هر وقت به حافظه مراجعه کردی، N بلوک بعدی را هم بیاور

## Slide 16: Stride Prefetchers
Two kinds
  Instruction program counter (PC) based
  Cache block address based
Instruction based:
  Baer and Chen, “An effective on-chip preloading scheme to reduce data access penalty,” SC 1991.
  Idea:
    Record the distance between the memory addresses referenced by a load instruction (i.e. stride of the load) as well as the last address referenced by the load
    Next time the same load instruction is fetched, prefetch last address + stride
در شیوه استراید، سعی شده تا مشکلات روش قبل برطرف شود
بر مبنای الگوی دسترسی تصمیم میگیرد که رو به جلو باشد یا رو به عقب